Академик МАН ВЭ, профессор, д.ф-м.н. Коновалов В.К.

(секция физики МАН ВЭ, Тверь)

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОЙСТВ ВОДНЫХ СИСТЕМ ПОСЛЕ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ

РЕФЕРАТ

Первые сведения о влиянии магнитов на свойства воды идут из медицины, начиная с XIII века (Женевский физик де Герсю). Наиболее систематизированные сведения получены с 30-х годов XX века Джорджио Пиккарди, который на основании более 250 тыс. наблюдений установил статистически достоверную связь между активностью Солнца и скоростью оседания в воде золя оксихлорида висмута (получаемого гидролизом трихлорида висмута). В 1945 году бельгийский инженер Т. Вермайерн запатентовал способ борьбы с накипью посредством магнитной обработки воды, содержащей соли жесткости. Этот способ - один из наиболее воспроизводимых и эффективных практических приложений магнитной обработки, поэтому он наиболее полно изучен. В основе эффекта лежит улучшение условий выпадения кристаллов солей жесткости из нагреваемой воды не на твердых стенках, а в объеме воды. При этом в 5 раз увеличивается число кристалликов и во столько же раз уменьшается их размер. Размер, конечно, не может уменьшиться во столько же раз, во сколько раз увеличилось число кристаллов, иначе появится дефицит общей массы выделившихся кристаллов, а значит изменится термодинамическое равновесие реакции, что маловероятно. Возможно это противоречие снимется тем, что после магнитной обработки из воды выпадают кристаллы не кальцита, а арагонита (по данным A.M. Крапивина и др.). В данном случае оценка правильности данных не столь важна, т.к. ниже будет приведено достаточное количество противоречивых экспериментальных данных. В большинстве случаев хорошие результаты получаются, если вода относится к кальциево-карбонатному классу.

После открытия Вермайера начался поистине "магнитный бум" в среде "прикладников". Практические результаты не замедлили сказаться, но вместе с тем сама идея магнитной обработки воды все больше дискредитировала себя в глазах ученых, поскольку в отсутствие научного объяснения наблюдаемых эффектов в литературе стали появляться противоречивые с научной точки зрения экспериментальные данные. Сейчас дело дошло до того, что каждый может получить посредством магнитной обработки то, что ему нужно. Приведу несколько примеров.

1. Часто уже после контакта ранее имевшейся накипи с омагниченной водой накипь начинает растворяться и отваливаться от стенок, причем по данным Татаринова магнитная обработка ускоряет растворение в 5 раз, а по данным Скоробогатова скорость растворения MgS04 увеличивается в 120 раз. Это противоречит выше приведенным данным, из которых следует, что магнитная обработка способствует не увеличению, а уменьшению растворимости солей жесткости. Выход из приведенного противоречия, по-видимому, в плохой "чистоте" экспериментов в отношении поглощения системой во время обработки посторонних газов (в данном случае CO2). Так например, смешение раствора азотнокислого свинца с раствором едкого калия приводит к образованию гидроокиси свинца, а после омагничивания соли свинца - к образованию карбонатов свинца из-за повышения концентрации СО2 в растворе. Правда, неизвестно, возможно авторы во втором случае брали "старый" едкий калий, который, как известно, поглощает CO2 из воздуха с образованием углекислого калия. В то же время есть независимые данные (Корюкин, Классен) об увеличении содержания кислорода и углекислого газа в обработанной воде, например, из-за увеличения концентрации O2 в омагниченной воде, скорость окисления пирита FeS2 в воде возрастает на 20%. Однако, растворимость газов, как величина термодинамическая не должна изменяться и поэтому указанные эффекты следует рассматривать как увеличение скорости растворения газов в обработанной воде. Тогда можно сделать вывод, что омагниченная вода сама по себе ускоряет растворение веществ в том числе и газов, а уменьшение растворимости солей жесткости связано с влиянием увеличенного содержания СО2 в водах, обработанных для предотвращения накипи.

2. Обнаружено, что смачивающая способность воды после обработки уменьшается. Но для поверхностей содержащих кремний она увеличивается. Классеном установлено, что пылеулавливающая способность (породная и угольная пыль) обработанной воды в 3 раза выше, что противоречит его же данным об ухудшении смачивающей способности обработанной воды. При нагнетании воды в пласт угля она распространяется там почти вдвое дальше, т.е. смачивающая способность воды улучшается. Из этого противоречия пока не видно выхода.

3. Гребнев, Классен и др. установили, что магнитная обработка повышает скорость адсорбции ПАВ на твердых поверхностях и на разделе вода-воздух. Соложенкин и др. установили, что адсорбция красителей на волокне увеличивается на 42%, а Татарников и др. нашли, что омагниченная вода на 40% ускоряет отмывку волокна от диметилформамида. Лиакумович считает, что омагниченная вода лучше отмывает материалы от примесей. Тоже неразрешимое экспериментальное противоречие.

Приведу еще краткие примеры, показывающие насколько запутан этот вопрос, в результате чего экспериментаторы «достигают» того к чему стремятся, решая, зачастую, прямо противоположные задачи одним и тем же способом.

При добыче обводненной нефти в трубы помещают магниты, в результате отложение солей уменьшается в 6-12 раз, а старые отложения разрушаются. При затворении цемента омагниченной водой прочность его увеличивается, получается более мелкозернистая структура в 2,5 раза уменьшается газопроницаемость цементного камня.

Обработка повышает прочность песчано-глинистых форм для литья и одновременно увеличивает их газопроницаемость.

Обработка воды, на которой замешивается масса для формовки кирпича увеличивает его прочность и уменьшает пористость.

Обработка пульпы при флотации увеличивает извлечение меди и золота, увеличивается сорбционная емкость ионитов, на 20-30% возрастает емкость поглощения сульфоугля.

Верижская нашла, что скорость взаимодействия кислот с металлами возрастает примерно в 2 раза после обработки, но при некоторой напряженности магнитного поля взаимодействие резко замедляется.